## Slide 1: Modernistisk arkitektur
Særlig Le Corbusiers funktionalisme

## Slide 6: Le Corbusiers fem principper for en ny moderne arkitektur (1929)
1.
Søjler som bærende skeletkonstruktion gør det muligt at løfte bygningen op og for eksempel lave en tilbagetrukket eller helt åben underetage, hvilket dels forbedrer arealudnyttelsen, og dels virker funktionelt i en by med biler som transportmiddel, da det bliver muligt at lave parkeringspladser under bygningen.

## Slide 7: Le Corbusiers fem principper for en ny moderne arkitektur (1929)
2. Tagterrasse
med beplantning kan lade sig gøre i kraft af det nye forstærkede betonmateriale og søjlekonstruktionen, som giver forbedret anvendelse af bebygget areal, både over og under huset, og som skulle give både bedre livskvalitet for beboerne og igen forbedre arealudnyttelsen i storbyerne med tæt bebyggelse.

## Slide 8: Le Corbusiers fem principper for en ny moderne arkitektur (1929)
3. Det frie plan
giver i kraft af skeletkonstruktionen med bærende søjler og betondæk mulighed for fri rumdannelse, hvor grundplanen for de enkelte etager bliver uafhængig af grundplanen i de øvrige etager. Dette giver det moderne byggeri maximal fleksibilitet, hvor bygningen nærmest kan designes indefra, i modsætning til det gammeldags byggeri med bærende mure, som medførte ensartethed i rumdannelsen, som også i højere grad afspejlede den ydre fortælling som i f.eks. renæssancen og barokken. Det betyder også, at rumdannelsen med det frie plan kan finde sted i dialog med menneskets oplevelse og bevægelse i kraft af de nye konstruktionsmuligheder i modernismen, således at de indre mure kan sættes som skærme uafhængigt af konstruktionen i dialog med beboernes behov.

## Slide 9: Le Corbusiers fem principper for en ny moderne arkitektur (1929)
4. Horisontale vinduesbånd
som endda kan føres rundt om bygningens hjørner, giver et ensartet og rigeligt lys i modsætning til tidligere tiders traditionelle vinduer, der gav et langt mere begrænset lysindfald.

## Slide 10: Le Corbusiers fem principper for en ny moderne arkitektur (1929)
5. Frit facadedesign
igen i kraft af skeletkonstruktionen og de nye materialers tekniske muligheder kan facaden udformes helt efter eget ønske. Vinduernes placering er nu heller ikke længere afhængig af den indre rumopdeling. I den modernistiske arkitektur er hovedindgangen desuden ofte ikke så tydeligt markeret, fordi en centralt placeret hovedindgang optager uforholdsmæssig meget plads i forhold til den funktionelle nytteværdi. Samtidig signalerer en centralt placeret hovedindgang magt og hierarki, hvilket ikke er i overensstemmelse med modernismens demokratiske idealer.

## Slide 12
Bauhausskolen i Dessau, 1925-26 grundlagt af Walter Gropius.

## Slide 13: Præsentation af Bauhaus

## Slide 14: Målet med den nye modernistiske arkitektur
Man ønskede både at forbedre den funktionelle arealudnyttelse og forbedre livskvaliteten og sundheden hos beboerne.
Afspejler en udvikling væk fra tidligere tiders lukkede, symmetriske, vertikale og hierarkiske arkitektur mod en åben, horisontal betonet arkitektur – som bedre passer til det moderne demokratiske samfund, der er i højere grad er præget af lighed og frihed.

## Slide 15: Her følger et par eksempler på bygninger, der er inspireret af Le Corbusiers fem principper Bemærk at ikke alle principperne nødvendigvis er til stede I disse bygninger. Arkitekterne I tiden efter anvendte principperne lidt forskelligt…

## Slide 16: Mies van der Rohe: Seagram Building, New York, 1954-58 https://www.youtube.com/watch?v=vxPTWGVAEiI

## Slide 17
Arne Jacobsen: Fremtidens Hus, 1929