## Slide 1: Broderi

## Slide 2: Opgaven
Introduktion til forskellige broderi teknikker
I skal lære 3-5 forskellige
  Bargello
  Korssting
  Frihåndsbroderi
  Rya
  Perlebroderi
Sammenhæng mellem jeres prøver, dvs. tema, farve osv.
Produkt: Samles som en del af et større projekt i en prøvemappe

## Slide 4: Moodboard
Moodboard er en samling af billeder som skal være med til at fastholde fx et farvetema, en stemning eller et udtryk
I laver et moodboard med tema, fx vand, kage osv. (i må ikke finde et færdigt)
Brug tid på at finde gode billeder og sætte det pænt op.
I skal bruge jeres moodboard i hele broderi forløbet.
Når i har lavet det skal det printes

## Slide 5: Brainstorm: Tema
Vi bruger 2 lek på at brainstorme og i finder billeder som i kan bruge som inspiration på jeres moodboard
  Søg fx på pinterest
  https://www.pinterest.dk/henriette1983/charts/
  https://www.pinterest.dk/henriette1983/embroidery/
  Søgeord: cross stitch, bargello, needlepoint
Eksempler på temaer på følgende sider:

## Slide 10: Eksempler
Sammenhæng mellem moodboard og broderiprøver kan ses på de næste slides

## Slide 11
Pastel dream

## Slide 17: Bargello
Hvad er bargello?
  Opfundet og anvendt i det 13. århundrede, da der var knaphed på uld.
  Lange sting på forsiden og korte sting på bagsiden.
  Hurtig måde at udfylde flader på

## Slide 18: Eksempler på produkter

## Slide 19: Jeres opgave
Valg en pose med en farvekombination som passer til jeres moodboard

## Slide 20: Hvordan?
I skal brodere det mønster der hedder granatæble
Bargello sys med uldgarn, som har en længde på ca. 50cm
Vigtigt at i sparer på garnet

## Slide 21: Hvordan?
Bargello sys i blokke af f. eks. tre-fire lodrette sting – syet tæt ved siden af hinanden. Fra en blok man kan enten arbejde sig op eller ned. I højden kan man sy over 2-4-6 eller 8 tråde i stramajen. Jo længere stinget er – jo mere sårbart bliver det også i forhold til slid og til at ting kan hænge fast i tråden.
Når man rykker et trin op eller ned, syr man ned i de samme huller igen – så der ikke kommer mellemrum mellem stingene, hvor stramajen kan ses.
De bølgende linjer opstår ved at forskyde blokkene. Det gøres ved at rykke de lodrette sting, så man f. eks syr to tråde højere oppe/ eller nede i næste blok.

## Slide 22: Korssting

## Slide 23
Eksempler på produkter

## Slide 24: Korssting
Materiale
  Aida stof
  Garn
    Består af 6 tråde spundet sammen
  Der arbejdes med 3 tråde med en
  længde på ca. 40-50cm
  dvs. man deler garnet i to dele

## Slide 26: Jeres opgave
Vælg et materiale (de udklippede stykker)
Vælg et mønster ikke større end 30x30 tern
I kan vælge et af motiverne på de følgende sider, selv finde et på nettet eller selv tegne et på ternet papir

## Slide 27
Ca. 100x100
Ca. 25x25

## Slide 28: Eksempler

## Slide 37: Frihåndsbroderi

## Slide 38: Frihåndsbroderi
Broderes på fx lærredsstof
  I kan vælge frit fra kasserne med bomuldslærred
  Broderes med bomuldsgarn ligesom korrsting
  I får kompendium med forslag til teknikker

## Slide 39: Forskellige frihåndsteknikker

## Slide 40: Broderi med perler mm

## Slide 44: Rya

## Slide 45: Rya produkter

## Slide 46: Rya
Stramaj eller aida
Diverse uldgarner

## Slide 47: Teknikken